PETUNJUK PRAKTIKUM KELISTRIKAN

TOPIK: RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

- PENGANTAR

Terdapat dua rangkaian resistor yang menjadi dasar dari rangkaian-rangkaian yang kompleks baik secara mikro maupun makroskopis. Dua rangkaian sderhana itu adalah rangkaian seri dan rankaian paralel. Resistor atau tahanan listrik dapat berupa bahan atau benda yang tidak mudah menghantarkan listrik. Resistor atau lampu listrik merupakan salah satu contoh yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

- TUJUAN

Menentukan sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel serta gabungannya.

- ALAT DAN BAHAN

- empat buah lampu listrik (dop)

- empat buah resistor atau tahanan dengan nilai sama

- kabel sambung dengan jepit atau kabel jepit buaya (10 utas)

- Ampere meter (2 buah)

- Voltmeter (2 buah)

- papan rangkaian (1 buah)

- Baterei lengkap dengan tepatnya

- DESAIN PRAKTIKUM

Rangakain seri dan pralel tampak seperti pada gambar a dan b berikut.

- PROSEDUR

- Buatlah rangkaian seri menggunakan lampu atau resistor mengikuti gambar (a). Tutup saklar S dan catat besar arus yang mengalis dan tegangan pada setiap tahanan atau lampu yang bersangkutan. Ulangi untuk tahanan yang berbeda.

- Buatlah rangkaian seri menggunakan lampu atau resistor mengikuti gambar (b). Tutup saklar S dan catat besar arus yang mengalis dan tegangan pada setiap tahanan atau lampu yang bersangkutan. Ulangi untuk tahanan yang berbeda.

- Buatlah rangkaian gabungan antara dua lampu dirangaki paralel lalau keduanya dirangkai seri. Tutup saklar dan catat masing-masing tegangan dan arus yang mengalir.

F.  LEMBAR DATA/ TABEL

- Rangkaian Seri

| No | R1(() | R2 (() | V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Rangkaian Paralel

| No | R1(() | R2 (() | V1 (V) | V2 (V) | I1 (A) | I2 (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

G. TUGAS

- Buatlah grafik antara besar tahan dan besar arus dari tabel untuk rangkaian seri dan paralel.

- Buatlah grafik antara tahanan dan tegangan dari tabel untuk rangkaian seri dan paralel.

- Buatlah kesimpulan berdasarkan kedua grafik tersebut.