PETUNJUK PRAKTIKUM KONVERSI LISTRIK KALOR

- PENGANTAR

Kita mengenal beberapa bentuk energi. Salah satunya adalah energi listrik, yang setiap hari kita gunakan dalam penerangan dan untuk mengoperasikan beberapa peralatan elektronik. Disamping itu, energi kalor atau panas juga merupakan bentuk energi yang paling sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Memasak air, memasak nasi, dan menggoreng laup pauk merupakan kegiatan yang berjaitan dengan pemanfaatan kalor.

Dalam praktikum ini akan dipelajari konversi energi listrik menjadi energi kalor dan mempelajari kesetaraannya.

- TUJUAN

- mempelajari konversi energi listrik menjadi energi kalor

- mempelajari kesetaraan energi listrik dan energi kalor

- ALAT DAN BAHAN

- gelas beaker

- gelas ukur

- lilitan kawat nikelin

- termometer

- pengaduk

- sumbr daya listrik (aki atau trafo-regulator)

- ampremeter

- voltmeter

- kabel

- stopwatch

- air

- es batu

- DESAIN

Desain peralatan dapat disusun seperti dalam gambar berikut.

- PROSEDUR

- Buatlah rangkaian seperti pada gambar diatas, dan jangan disambungkan ke sumber listrik.

- timbang massa air sebelum dimasukkan ke dalam tabung gelas. Jika tidak ada timbangan gunakan gelas ukur.

- catat suhu air di dala tabung

- Siapkan stopwatch dan alat tulis untuk mencatat A-meter dan V-meter dan perubahan suhu dengan Termometer ada Tabel Data.

- Sambungkan kabel ke sumber listrik dan mulai START pada stopwatch. Catat harga Arus, Tegangan.

- Setelah beberapa menit (ada perubahan suhu pada air), misalnya 5 menit, tutup saklar atau putuskan hubungan listrik ke sumber. Catat waktu dan suhu air.

- Ulangi langkah 5 an 6 untuk beberapa waktu berbeda

- ulangi langkah 4 dan 6 untuk massa air brbeda (waktu sama).

- TABEL DATA PENGAMATAN

Tabel Data Pengamatan untuk Massa air tetap

| No. | Massa air (g) | I (A) | V(V) | t (s) | Suhu awal (T1) | Suhu akhir (T2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabel Data Pengamatan untuk Waktu tetap

| No. | Massa air (g) | I (A) | V(V) | t (s) | Suhu awal (T1) | Suhu akhir (T2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- TUGAS

- Buatlah grafik hubungan antara Energi listrik (V x I x t) dengan perubahan suhu ((T) untuk kedua Tabel tesebut.

- Buatlah kesimpulan dari kedua grafik tersebut.

- Menurut anda faktor apa saja yang mempengaruhi percobaan diatas?

- Menurut anda apa yang perlu diperbaiki dari percobaan tersebut agar lebih baik?